## Slide 1: 第三章 放大电路基础
模拟电路与数字电路

## Slide 2: 内容概要
放大电路构成及主要技术指标
放大电路的分析方法
三种组态放大器
多级放大器

## Slide 3: 放大的概念
放大器
小信号
大信号
  信号：电流或电压
  信号放大时，放大的是信号的幅度，信号的频率不变。信号放大主要是利用三极管基极电流对集电极电流的控制作用（IC=βIb）或场效应管栅极电压对漏极电流的控制作用（Id=gmUgs）。

## Slide 4: 3.1基本放大电路概论
由一个三极管组成的三种基本组态放大电路
基本放大电路
共基极放大电路（CB）
共发射极放大电路（CE）
共集电极放大电路（CC）
Notes: 2019-9-20

## Slide 5: 共发射极放大电路
原理电路：处于放大状态的三极管。
为了保证三极管处于放大区，必须加上直流偏置；
为了限流，必须有降压电阻；
为了放大信号，必须加入信号源及输出端。

## Slide 6: 共发射极放大电路
C1、C2容量足够大，
即Xc  0
RC
RB
UB
•
•
UCC
ui
•
+
C1
+
uo
C2
•
ui
+
RC
+
uo
UCC
RB
输入回路
输出回路

## Slide 7: 各元件的作用
UCC :能源,使UBE正偏, UCE反偏;
T:晶体管，电流放大；
RB:偏流电阻，提供合适的静态IB
RC :集电极电阻，将iC转变为uC ;
C1 :耦合电容，使ui输入到基极，同时
隔离ui对基极直流电位的影响;
C2 :耦合电容，使uc输出到负载RL，同时
隔离UC与负载的直流联系.
u0
ui
Ucc
RB
Rc
+
+
C1
C2
T
•
•
•

## Slide 8: 放大器工作原理
ui
ΔuBE
ΔiB
uO
ΔiC =βΔiB
ΔuCE
u0
ui
Ucc
RB
Rc
+
+
C1
C2
T
•
•
•
考虑到uCE = VCC - iCRC ，而VCC是固定不便的，则变化量ΔuCE = -ΔiCRC 。

## Slide 9: 信号传递过程
u0
iB
uc
ui
iC
Ucc
RB
Rc
+
+
C1
C2
T
uB
•
•
•
t
iB
IB
t
uc
UCE
ic
t
Ic
t
UBE
uB
t
ui
t
u0
UBE:硅管为0.7V； 锗管为0.2V。
IB
Ic
UCE
IB、IC、UCE为静态工作点。

## Slide 10: 3.3.2放大器的直流通路
UBE
IB
UCE
Ic
Ucc
RB
Rc
UBE
IB
UCE
ui
Ic
u0
Ucc
RB
Rc
RL
+
+

## Slide 11: 3.3.2放大器的交流通路
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
RB
RB
+
ic
Ucc
Rc
+
放大器的交流等效电路
UBE
IB
UCE
ui
Ic
u0
Ucc
RB
Rc
RL
+
+
交流等效负载电阻

## Slide 12: 3.3.3基本放大电路的分析设计方法
静态参数的估算法：估算静态工作点；
图解方法：求取放大器动态范围和静态工作点的设计。
动态参数的小信号等效电路法：估算放大倍数，输入输出电阻；

## Slide 13: 符号约定
直流量：大写字母，大写下标：IB,UCE;
交流瞬时量：小写字母，小写下标：ib,uce;
交流有效量：大写字母，小写下标：Ib,Uce;
交直流总量：小写字母，大写下标：iB,uCE。

## Slide 14: 3.3.3.1 静态工作点的估算
在放大电路或其直流通路中，计算IB，UBE，IC，UCE 。
已知： UBE = 0.7V（Si管）或0.2V（Ge管）
IB =（Vcc - UBE ）/ RB ≈ Vcc / RB
IC =βIB
UCE = Vcc -ICRC

## Slide 15: 3.3.3.2 图解法：直流负载线
先利用估算法计算出IB，在输入特性曲线上作静态工作点Q，再在输出特性曲线上作出直流负载线uCE=VCC-ICRC，其与IB的交点及静态工作点Q，直流负载线的斜率为-1/RC 。

## Slide 16: 交流通路与交流负载线
交流等效负载电阻
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
RB
RB
+
ic
Ucc
Rc
+
放大器的交流等效电路
交流输出回路：

## Slide 17: 图解法：交流负载线
作出交流负载线
（斜率为交流负载-1/RL′、过静态工作点Q），

## Slide 18: 图解法：动态响应
根据动态范围作出输入输出波形，求出Au、Ai。

## Slide 19: 动态响应
根据已知的输入信号[如ui=0.05sinωt(V)]，分别在输入特性、输出特性上的静态工作点附近得出动态范围，进而根据动态范围作出输入输出波形，求出Au、Ai。

## Slide 20: 图解法步骤小结
4.
估算IB，并在输入特性曲线上标出Q点；
在输出特性曲线上作直流负载线，并标出Q点；
在输出特性曲线上作交流负载线（斜率为-1/RL′,过Q点）；
根据已知条件在输入特性曲线上以静态工作点为中心确定输入电流动态范围（输入信号摆动范围），作输入信号波形；
根据输入电流摆动范围，找出交流负载线与输出特性曲线的两个交点，此为输出动态范围（输出信号摆动范围），作输出信号波形。
计算Au、Ai。

## Slide 21: 图解法应用：截止失真
分析非线性失真
[设ii=40sinωt(uA) ]
静态工作点过低，
出现截止失真。
解决办法：提高Q点，可减小RB。

## Slide 22: 图解法应用：饱和失真
分析非线性失真
[设ii=40sinωt(uA) ]
静态工作点过高，
出现饱和失真。
解决办法：降低Q点，可增大RB。

## Slide 23: 非线性失真
分析非线性失真
[设ii=65sinωt(uA) ]
输入信号过大，
出现饱和—截止失真。
解决办法：减小输入信号幅度。

## Slide 24: 图解法：放大器动态范围
放大器最大不失真输出信号
静态工作点在位于放大区中央最佳。

## Slide 25: 分析电路参数对静态工作点的影响
（1）RB的影响
直流负载线不变。RB变大时IB减小，Q点下移，易出现截止失真；RB变小时IB减小，Q点上移，易出现饱和失真。

## Slide 26: 分析电路参数对静态工作点的影响
（2）RC的影响
直流负载线与横轴交点不变，但与纵轴交点变化。RC变大交点下移，易出现饱和失真；RC变小时交点上移，易超出安全区。

## Slide 27: 分析电路参数对静态工作点的影响
（3）VCC的影响
直流负载线平行移动。VCC变大时直流负载线右移，容易超出安全区；VCC变小时直流负载线左移，容易出现饱和失真。

## Slide 28: 分析电路参数对静态工作点的影响
（4）β的影响
直流负载线不变，IB不变。但β变大时，Q点上移，易出现饱和失真；β变小时，Q点下移，易出现截止失真。

## Slide 29
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
t
u0
示波器
例：电路如图， ui输入后，示波器显示uo的波形如图，是何种失真？应调整何种元件？如何调整？
解：
1、顶部平顶失真，属截止失真，应调小RB;
2、底部平顶失真，属饱和失真，应调大RB。
t
ui
信号发生器

## Slide 30
例：电路及其Q点如图，试画出ib和uo的波形。（1）ib和uo是否失真，是何种失真？（2）欲消除失真，应调整什么元件？调整到何值？
t
t
iB
(μA)
0.4
0.8
iB
30
60
(μA)
ube
ui
t
u0
iC
uCE
3
1.5
(mA)
60
30
0.3
6
6
•
•
Q
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
12V

## Slide 31
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
12V
t
t
iB
(μA)
0.4
0.8
iB
30
60
(μA)
ube
ui
t
u0
iC
uCE
3
1.5
(mA)
60
30
0.3
6
6
•
•
Q
饱和失真
非线性失真
解：
1、既有饱和失真又有非线性失真；
2、调整RC以消除饱和失真，使得 RC=12/3=4k,则负载线变陡。
Q
•
3、调整RB以消除非线性失真，使得 RB=12/30=400k，则Q点上移。
Q
•
Q
•
•
Q
•
•
•
•
uo
ui
t
t

## Slide 32
[例3.2] 共射组态放大电路.已知β=50,VCES=0.7V,VBE=0.7V,
AV=-91.（1） 画出直流负载线、交流负载线；（2） 求出电路最大的不失真输出电压幅值（有效值）；（3）若输入信号为vi=27sinωt（mV），该电路能否正常放大该信号？（4）为使电路具有最大的输出电压幅值，如何调整电路元件参数？电路的最大的不失真输出电压幅值为多少？

## Slide 35
Notes: 2019-9-23,3-1,3-4,3-5

## Slide 36: 动态参数计算
(1) 电压放大倍数 Au
Au = uo / ui
(2) 输入电阻 Ri
由输入端看进去的等效电阻
(3) 输出电阻 Ro
由输出端看进去的等效电阻.
ui
u0
Ucc
RB
Rc
RL
+
+

## Slide 37: 3.3.5微变等效电路法
三极管的h参数表达式
υBE =f (iB，υCE）
iC = g(iB，υCE）
υbe = hre•ib + hre•υce
ic = hfe•ib + hoe•υce
求全微分并变换:
简化形式（有效值形式）:
Ube = hreIb Ic = hfe Ib
又表示为:
Ic = βIb Ube= rbeIb

## Slide 38: 三极管h参数等效电路
由Ube=βIb 、Ic=rbeIb 得简化h参数等效电路：
其中，rbe = rbb′+（1 +β）26 / IE（mA）
而rbb′一般取300Ω，或由题意给出。

## Slide 39
输入电阻 rbe
ube = ib rb + ( 1+ β ) ib re
= ib [ rb + ( 1 + β ) re ]
得:
rbe= ube / ib= rb+ ( 1+ β ) re
ube
u0
rb
rc
re
b
c
e
ib
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+
RB
RB
+
ic
Ucc
Rc
+
RC
放大器的交流等效电路

## Slide 40
一般小功率硅管：
输出电阻rce:
ic
uce
所以 ：
rce= uce/ic→∞
rb = 300Ω;
即： rbe= 300+(1+)
26(mV)
IE(mA)
26(mV)
IE(mA)
re=
ic
uce
因为 uce >> ic

## Slide 41: 微变等效电路
βib
c
Rb
ui
Rc
uo
ib
iC
ie
由输入特性可知，当输入信号幅度较小(微变)时， ube与ib成基本正比，故be间可视作线性电阻rbe
由输出特性可知，ic基本不受uce的影响，故ce间可视作恒流源，且受ib的控制（受控源）。
rbe
e
b
ui
u0
+
RB
+
RC
b
c
e
IB
UBE
ib
ube

## Slide 42
求放大器的动态参数：
ui = ib rbe
uo = - icRc = - β ib Rc
Ri = Rb // rbe  rbe
1、求Au
2、 求Ri
3、 求Ro
Ro = Rc
因为 Au = uo/ ui
故: Au = uo/ ui = - β
ibrbe
ibRc
= - β
rbe
Rc
（ 一般 Rb>>rbe )
rbe
βib
e
b
c
Rb
ui
Rc
uo
ib
iC
ie

## Slide 43
解：（1）求静态工作点(估算法）
IB = ( UCC – UBE ) / RB
IC = β IB = 40*40 = 1.6 mA
UCE = UCC – IC RC
 12 / 300 = 40 μA
例：如图,1.求静态工作点Q；2.分别求空载和加载时的Au;
3.求放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro.
12V
IB
ui
Ic
uO
Ucc
RB
Rc
+
+
300K
4K
β=40
= 12 - 1.6*4
= 5.6 V

## Slide 44
(2) 求空载Au.
rbe= 300 + ( 1 + 40 ) 26 / 1.6 1 k
Au = - β（ Rc / rbe） = - 40 * 4/1 = - 160 (空载）
(3) 求Ri 和Ro.
Ri = RB // rbe  rbe  1 k
R0 = Rc = 4 k
3. 加负载后,求 Au.
12V
IB
ui
Ic
uO
Ucc
RB
Rc
+
+
300K
4K
β=40
RL
4K

## Slide 45
加载后微变等效电路如下：
由图可知：
uo = - ic( RC // RL ) = - icRL’
上例中,若 RL = 4K,
b
c
rbe
βib
e
Rb
ui
Rc
uo
RL
iC
上式中 RL’= RC // RL
即 Au= uo / ui = - β
RC // RL
rbe
= - β
RL’
rbe
则 Au= - 40 = - 80
4//4
1

## Slide 46: 提升输入电阻
射极偏置放大器
直流参数估算

## Slide 47: 放大器参数计算
计算电压放大倍数Au
Ui = Ib rbe +（1+β）IbRE Uo = -βIb RL′
Au = Uo / Ui = -βRL′/[ rbe +（1+β）RE]
计算输入电阻Ri
Ri = Ui / Ii = [ rbe +（1+β）RE]∥RB
计算输出电阻Ro
Ro = RC

## Slide 48: 3.5 稳定静态工作点的放大电路
一. 温度对晶体管参数的影响
2. T β IC
1. T IB IC
3. T 输入曲线左移 IB IC
IC
Q
IB
UCE
IC
Q2
I B’
IC’
IB = -1 / RB ( UBE -UCC)
UBE
IB
IB
IB’
iB
ui
ic
u0
Ucc
RB
Rc
+
+

## Slide 49: 二. 稳定工作点电路
1. 稳定工作点条件
b. 当 UB 大于 5UBE 时, IE = ( UB – UBE ) / Re = UB / RE
2. 稳定工作点的物理过程
T
IC
IE
UE
UB不变
UBE
IB
IC
思路：用变化的IE控制UBE,从而稳定IE.
分析:T
IE
若使UE
且使 UB不变,
因为UBE=UB-UE,则可使UBE下降,从而使IE下降
UE
+
+
Ucc
Rc
Rb1
ui
uo
UB
IE
a. 当 时, UB =
UCC Rb2
Rb1 + Rb2
Rb2
Re

## Slide 50: 3、 电路分析
(1）求静态工作点
b. IC=IE= (UB - UBE) / RE
 UB / RE = 2mA
c. IB = IC / β = 50 μA
d. UCE = UCC – IC ( RC + RE ) = 4V
a. UB =
UCC RB2
RB1+RB2
=4V
rbe=1K
12V
ui
u0
Ucc
RB1
Rc
RL
+
+
20K
2K
RB2
10K
2K
RE
β=40
2K
•
•
•
•
Notes: 2019-9-27,3-6

## Slide 51
(2) 求电压放大倍数 Au
由图可知
ui = ib rbe + ( 1 + β ) ib RE
uo = - ic ( Rc // RL ) = - β ib RL’
已知
rbe=1k, β=40
则
Au= uo / ui = - β
RL’
rbe+(1+ β)RE
则
Au= - 40
1 + 41 * 2
1
 - 0.5
(3) 输入电阻 Ri 与输出电阻 Ro
R i= RB1 // RB2 // [ rbe+ (1+β ) RE ] = 4K
Ro = RC = 2K
b
c
rbe
βib
e
Rb2
ui
Rc
uo
RL
Rb1
RE
ib
ie
2k
2k
2k
20k
10k
ic
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 52
b
c
rbe
βib
e
Rb2
ui
Rc
uo
RL
Rb1
ib
ie
2k
2k
20k
10k
ic
•
•
•
•
•
•
•
•
(4) 电路的完善 ---- 提高Au
RE并联Ce后：
R i= RB1 // RB2 // rbe = rbe= 1K
已知 Au= - β
RL’
rbe+(1+ β)RE
若 RE = 0 则 Au = - β
rbe
RL’
则 Au = - β = - 40
rbe
RL’
输入电阻Ri :
对交流信号而言：
12V
ui
u0
Ucc
RB1
Rc
RL
+
+
20K
2K
RB2
10K
2K
RE
2K
•
•
•
•
•
+
Ce
RE
2k

## Slide 53
例：如图，分别求
12V
ui
u01
Ucc
RB1
RC2
+
+
20K
1K
RB2
10K
2K
RE
β=40
rbe=1k
•
•
•
•
＋
•
Ce
•
+
RC1
u02
1K
Au1=
u01
ui
=?
Au2=
u02
ui
=?
b
c
rbe
e
RB2
ui
uo1
RC2
RB1
ib
1k
1k
20k
10k
ic
RC1
•
•
•
•
•
•
•
•
uo2
解：画出微变等效电路如下图
由微变等效电路可知：
1、 Au1 = －β
RC1
rbe
= －40
2、 Au2 = －β
RC1 + RC2
rbe
= －80

## Slide 54: 3.6 射极跟随器(共集电极放大电路)
一.静态分析
UCC = IB RB +UBE + ( 1+β )IBRE
IC = β IB
UCE = UCC – IE RE
移得:
IB =
UCC – UBE
RB+ (1+ β)RE

## Slide 55
1. Au的计算
由微变等效电路可知:
ui = ib rbe + (1+β) ibRE
u o= ie RE = (1+ β) ib RE
则 Au = uo / ui
一般 rbe<< (1+ β ) RE
所以 Au = 1
ib rbe + (1+ β )ib RE
(1+ β) ib RE
=
b
c
rbe
βib
e
Rb
ui
uo
RE
微变等效电路
ib
ie
二. 动态分析
uo
+
+
Rb
Ucc
ui
Re
Rb
uo
作出微变等效电路

## Slide 56
2、 输入电阻Ri 和输出电阻 Ro
(1) Ri = RB // [rbe + (1+β) RE ]
(2) Ro 的分析:需考虑rs
设在输出端外加电压Uo,
则产生Io:
Io = Ib +βI b+ Ie
= Uo / (rbe+Rs’) + βUo / (rbe+Rs’)+Uo / RE
移得 Ro = Uo / Io =
一般 (1+β) RE >> rbe + Rs’
式中 Rs’= rS // RB
RE (rbe+Rs’)
(1+β) RE + (rbe + Rs’)
所以 Ro =
rbe + Rs’
1+β
=
rbe + Rs’
β
b
c
rbe
e
RB
ui
uo
RE
Io
Ie
Ib
βib
Uo
rS

## Slide 57
rS
e
阻值较大
射极输出器的应用：
RL
阻值较小
Rb1
Re1
+
+
Rb3
Re3
+
+
Rb2
Re2
Rc2
Ucc
1.隔离与缓冲
2.功率放大
信号源
隔离
电压放大
缓冲与功放
负载
3、射极输出器的特点：
(1) 输入电阻Ri较高；(2) 输出电阻Ro较低；(3) Au = 1

## Slide 58
共基极放大器h参数等效电路
3.6.2 共基极放大电路
二．动态分析
共基极放大器
共基极放大器交流通路1
共基极放大器交流通路2
Notes: 2019-9-29

## Slide 59
共基极放大电路
二．动态分析
1. 电流放大倍数Ai
Ii≈-Ie = -(1+β)Ib
IO= Ic = βIb
Ai= IO / Ii = -β /(1+β)= - α
2. 电压放大倍数Au
Ui = - Ibrbe
UO = - βIbRL′
Au = UO / Ui = βRL′/ rbe

## Slide 60
共基极放大电路
二．动态分析
3. 输入电阻Ri
Ii= - (1+β)Ib
Ui = - Ibrbe
Ri= Ui/Ii = rbe/(1+β)——较小
4. 输出电阻Ro
Ro = Rc

## Slide 61
3.6.4三种组态放大器性能比较
性能
组态
共射组态
共集组态
共基组态
Ai
Au
Ri
Ro
频率响应
β 大
-(1+β) 大
- α 小
- βRL′/ rbe 大
≈1 小
βRL′/ rbe 大
rbe 中
rbe+(1+β)RL′ 大
rbe/(1+β) 小
Rc 中
(rbe+Rs´)/(1+β)小
Rc 中
较 差
较 好
好
Notes: i

## Slide 62: 3.9多级放大器
两级放大器之间的连接称为耦合。
直接耦合和变压器耦合。
多级放大器结构框图如下：
常用的级间耦合方式:
阻容耦合
ui
Au1
Au2
uo
Aun

## Slide 63: 一. 阻容耦合
（1）耦合电路对前、后级放大器工作点不产生影响；
（2）不引起信号的失真；
（3）在耦合电路上的损耗要小。
阻容耦合多级放大电路分析
（1）静态分析:
（2）总电压放大倍数分析：
(3) 输入电阻与输出电阻分析:
方法与单级放大器相同.
Au = Au1 Au2 Au3
Aun
与单级放大器相同；

## Slide 64
例：两级RC耦合放大器如图，（1）求Q1和Q2；（2）求总电压放大倍数Au; (3) 求Ri 和 R0。
ui
RB1
Rc1
+
+
RB2
RE1
β1
+
Ce
·
·
·
·
·
·
u0
RB3
RL
Ucc
Rc2
+
RB4
RE2
β2
+
Ce
·
·
·
·
·
·
·

## Slide 65
（2）求总电压放大倍数，
微变等效电路如下图:
解：（1）求Q1和Q2。（方法与单级放大器相同）
ui
RB1
RB2
Rc1
rbe1
ic1
T1
b
c
e
·
·
·
·
·
·
·
u0
RB3
RB4
Rc2
rbe2
ic2
T2
b
c
e
RL
·
·
·
·
·
·
·
·
式中: RL’ = Ri2, 第二级放大器输入电阻.
Ri2 = RB3// RB4 // rbe2 = rbe2
(1) Au1 = - 1
RC1 // RL’
rbe1
故 Au1 = - 1
rbe1
RC1 // rbe2

## Slide 66
3. 求放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro
(3) Au = Au1 Au2
(1) Ri = RB1 // RB2 // rbe1 = rbe1
(2) Ro=RC2
(2) Au2 = - 2
RC2 // RL
rbe2
ui
RB1
RB2
Rc1
rbe1
ic1
T1
b
c
e
·
·
·
·
·
·
·
u0
RB3
RB4
Rc2
rbe2
ic2
T2
b
c
e
RL
·
·
·
·
·
·
·
·

## Slide 67: 直接耦合多级放大器
T1
RB1
Rc1
ui
·
·
·
uo
Ucc
RB2
Rc2
T2
·
·
·
·
主要用于对直流或缓慢变化信号的放大。
R e
优点：频带宽;耦合不需L、C元件,易于集成。
缺点：工作点不稳定，易产生零点漂移。

## Slide 68
零点漂移:当输入ui为零时，输出uo随时间（温度）而变化。
零漂的原因：温度影响
评价零漂的指标：将输出端的漂移电压uod折合为
输入电压uid ---- 输入失调电压
即: uid = uod / Au
抑制零漂有很多方法，差动放大器是重要的方法之一。
Au
ui
uo
t
uo

## Slide 69
一. 基本结构
Uo = U01 - U02 = 0V
T
U01
U02
Uo = U01 - U02 = 0V
图中，对静态而言：
二. 抑制零漂原理
ui
Ucc
RB1
Rc1
T1
RB2
uo1
RB1
Rc1
uo2
即UO不受温度影响
差动放大器*
uo
RB2
恒流源
辅助电源
-UCC
增加恒流源、辅助电源等电路，大大改善零点漂移现象。

## Slide 70: 放大电路的基本技术指标
输入电阻：

## Slide 71: 输出电阻
注意：输入、输出电阻为交流电阻

## Slide 72: 增益
反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。
其中
四种增益
常用分贝（dB）表示。

## Slide 73: 频率响应
在输入正弦信号情况下，输出随输入信号频率连续变化的稳态响应，称为放大电路的频率响应。
或写为
其中

## Slide 74: 频率响应与带宽

## Slide 75: 频率失真
幅度失真：对不同频率的信号增益不同产生的失真。
相位失真：对不同频率的信号相移不同产生的失真。

## Slide 76: 非线性失真
由元器件非线性特性引起的失真。
非线性失真系数:
Vo1是输出电压信号基波分量的有效值，Vok是高次谐波分量的有效值，k为正整数。

## Slide 77: 本章小结
三种基本放大电路的结构；
直流通路与交流通路
估算法、图解法与微变等效电路法
多级放大器

## Slide 78: 作业
3.1；3.4；3.5；3.6；
3.9；
3.10；3.12；3.21