## Slide 1: 数字电路 第九章 组合逻辑电路
姜旭升
信息学院电子工程系

## Slide 2: 组合逻辑电路的定义和特点
组合逻辑电路任一时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，而与过去的输入无关。

## Slide 3: 组合电路的一般分析方法
根据逻辑电路图,写出输出逻辑函数式；
根据逻辑表达式,列出真值表；
由真值表或表达式分析电路功能。

## Slide 4: 例9.1分析以下电路功能
&
&
&
&
F
A
B
P1
P2
P3
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
01
10
异或运算

## Slide 5: 分析下图所示逻辑电路功能
F=P2+P3+P4
P2=A·P1
P3=B·P1
P4=C·P1
P1=ABC
=(A+B+C)·ABC
=ABC+ABC
A B C F
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
0 0 0
1 0 1 0
1 0 0
1 1 1 1
逻辑功能: 一致电路

## Slide 6: 组合电路的一般设计方法
由实际逻辑问题列出真值表;
由真值表写出逻辑表达式;
化简、变换输出逻辑表达式；
画出逻辑图。

## Slide 7: 逻辑设计过程图

## Slide 8: 表决器
例1．在举重比赛中，有3名裁判，其中1名为主裁判。当有两名以上裁判（其中必须有1名主裁判）认为运动员举杠铃合格，就按动电钮，可发出成绩有效的信号。请设计该组合逻辑电路。
分析输入输出：设A，B，C为三名裁判，A是主裁判。A=1表示A认为合格，A=0表示A认为不合格，其余类推。成绩是否有效作为输出Y，Y=1表明成绩有效，Y=0表明成绩无效。

## Slide 9: 列真值表
列出真值表。真值表其实表明了输入逻辑量的所有组合态，以及针对每一种输入组合的输出值。
ABC | Y
000 | 0
001 | 0
010 | 0
011 | 0
100 | 0
101 | 1
110 | 1
111 | 1

## Slide 10: 写出逻辑函数式并化简
ABC | Y
000 | 0
001 | 0
010 | 0
011 | 0
100 | 0
101 | 1
110 | 1
111 | 1
逻辑表达式：Y=AB+AC。
如果需要使用与非门实现，则需化为与非式。

## Slide 11: 画出逻辑电路图
使用74LS00实现电路图（Multisim仿真图）
Notes: 2015-10-9,2016-10-13,3-3,3-8，2018-11-16

## Slide 12: 例2：1位全加器设计
要求设计一个一位全加器，输入有两个本位，一个进位。输出有一个本位，一个进位。
解：列出真值表。设：
A，B本位，C进位；
X本位，Y进位
序号 | CAB | YX=C+A+B
0 | 000 | 00
1 | 001 | 01
2 | 010 | 01
3 | 011 | 10
4 | 100 | 01
5 | 101 | 10
6 | 110 | 10
7 | 111 | 11
Notes: 2019-11-4

## Slide 13: 求解逻辑表达式
画出卡诺图如下。

## Slide 14: 写出逻辑式
写出逻辑表达式：
X=C’A’B+C’AB’+CA’B’+ABC=C’(A’B+AB’)+C(A’B’+AB)=C’(A⊕B)+C(A⊕B)’=A⊕B⊕C
Y=CA’B+CAB’+AB=C(A⊕B)+AB=((C(A⊕B))’(AB)’)’
注意，由于有两个输出，在设计逻辑函数时，应该尽可能地使两个输出表达式含有共有运算，这样在设计电路时，就可以引用公用元件的输出以节省元件开销。

## Slide 15: 逻辑电路图

## Slide 16: 9.2 MSI构成的组合逻辑电路
本节将介绍几种常用的中规模集成电路(MSI),这些中规模集成电路分别具有特定的逻辑功能,称为功能模块,用功能模块设计组合逻辑电路,具有许多优点。
Notes: 2017-11-13[8-15(1,3,5),8-16(3),8-17(1)]，11-14

## Slide 17: 编码器
将一组电平信号编制为二进制的序列。
二进制编码器
BCD码编码器

## Slide 18: 编码器示例
编码器（Encoder）的功能就是将这8个键编成三位二进制代码。
普通编码器只允许在任何一个时刻，只有一个键被按下。
而优先编码器则允许多个键被按下，然后输出按优先级确定的那个键的代码。

## Slide 19: 四线互斥普通编码器
输入: X0 、X1、X2 、X3（设高电平为有效电平）；输出：A1、A0
编码表
输入 A1 A0
X0 0 0
X1 0 1
X2 1 0
X3 1 1
x0
x1
A1
A0
x2
x3

## Slide 20: 真值表与卡诺图
X3X2
X1X0
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
0
0
A1=X2+X3
00
01
11
10
00
01
11
10
1
0
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
0
1
X3X2
X1X0
A0=X1+X3
X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
X1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
X0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
A1 | × | 0 | 0 | × | 1 | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | ×
A0 | × | 0 | 1 | × | 0 | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | ×

## Slide 21: 4线—2线编码器电路图
编码器在任何时候只允许有一个输入信号有效；
电路无X0输入端；
电路无输入时,编码器的输出与X0编码等效。
A1=X2+X3
A0=X1+X3

## Slide 22: 四线-二线优先编码器
使用输出“使能”(Enable)端区分是否有输入的情况；
假设输入信号优先级的次序为:X3,X2,X1,X0.
X3 | X2 | X1 | X0 | A1 | A0 | EO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0
0 | 1 | × | × | 1 | 0 | 0
1 | × | × | × | 1 | 1 | 0

## Slide 23: 卡诺图
X3 | X2 | X1 | X0 | A1 | A0 | EO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0
0 | 1 | × | × | 1 | 0 | 0
1 | × | × | × | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
A0=X3+X1X2’
X1X0
X3X2
00
01
11
10
00
01
11
10
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
A1=X3+X2
X1X0
X3X2
00
01
11
10
00
01
11
10
Notes: 01XX时，A1=1的意思是，x3x2=01就是A1=1

## Slide 24: 编码器逻辑图
≥1
≥1
&
≥1
X2
X1
X3
X2
X0
A0
A1
EO

## Slide 25: 二－十进制编码器
输入: I0 ,I1 ,I2 … …I9,表示十个要求编码的信号；
输出: BCD码；
电路有十根输入线,四根输出线,常称为10线—4线编码器。

## Slide 26: 通用编码器集成电路
10线—4线优先编码器；
74147为10线—4线优先编码器, 输入为低电平有效, 输出为8421BCD反码, HPRI是最高位优先编码器的说明。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I1
I2
I3
I9
HPRI/BCD
1
2
4
8
Y0
Y1
Y2
Y3
74147

## Slide 27: 74147真值表

## Slide 28: 8线-3线优先编码器
74148真值表
不可能出现
0
0
选通，且有输入
0
1
选通，但无输入
1
0
不选通
1
1
状态

## Slide 29: 选通S’,Ys’与YEX’
S’=0,编码器选通控制有效，输出编码有效；
选通输出Ys’=0：本片选通且无输入；
扩展输出YEX’=0：本片选通且有输入。
Notes: Ys: if there is no I in {I0,I1,…,I7} is 1 and the chip is enabled,then Ys=1; else Ys=0

## Slide 30: 编码器扩展
例3-9：用两片8线-3线优先级编码器74LS148组成16线-4线优先编码器。
解：进行问题分解。按编码器的最高位输出将输入分为低八线与高八线。各用一个8-3译码器。低八线最高位编码输出原码为0，高八线最高位编码输出原码为1。高八线有输入时，禁止低八线编码。

## Slide 31: 16-4编码器连接示意图
Y3’Y2’Y1’Y0’=0XXX
Y3’Y2’Y1’Y0’=1XXX

## Slide 32: 16-4优先编码器真值表
线序 | 高位片 Y22’Y21’Y20’ | 低位片 Y12’Y11’Y10’ | 输出反码 Y3’Y2’Y1’Y0’
15 | 000 | 111 | 0000
14 | 001 | 111 | 0001
13 | 010 | 111 | 0010
12 | 011 | 111 | 0011
11 | 100 | 111 | 0100
10 | 101 | 111 | 0101
9 | 110 | 111 | 0110
8 | 111 | 111 | 0111
7 | 111 | 000 | 1000
6 | 111 | 001 | 1001
5 | 111 | 010 | 1010
4 | 111 | 011 | 1011
3 | 111 | 100 | 1100
2 | 111 | 101 | 1101
1 | 111 | 110 | 1110
0 | 111 | 111 | 1111
高位片编码区
Y3’=Y’EX2=0
低位片编码区
Y3’=Y’EX2=1
高位片选通工作
低位片不选通
高位片选通无输入
低位片选通有输入

## Slide 33: 16-4编码器逻辑表达式
Y0=Y10+Y20 --> Y0’=Y10’Y20’, Y0=(Y10’Y20’)’
Y1=Y11+Y21 --> Y1’=Y11’Y21’, Y1=(Y11’Y21’)’
Y2=Y12+Y22 --> Y2’=Y12’Y22’, Y2=(Y12’Y22’)’
Y3’=YEX2’, Y3=(YEX2’)’。
在应用74148时，单片或高位片编码器的选通端应该接低电平（地）。

## Slide 34: 16-4编码器逻辑图

## Slide 35: 16-4编码器逻辑仿真图

## Slide 36: *扩展程序y3y2y1y0
If Y2s=0(高位片有输入)
  Then Y3=YEX2=1,Yi=Y2i
Else
Y3=YEX2=0,Yi=Y1i
上式写成逻辑表达式：
Yi=Y2s’Y2i+Y2sY1i ,i=0,1,2
Y3=YEX2
Y2s\Y2iY1i | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | - | - | 1
1 | 0 | 1 | - | -
Yi=Y1i+Y2i

## Slide 37: 32-5线编码器
00
01
10
11
A4A3：片编码

## Slide 38: 9.2.3 译码器
译码是编码的逆过程，作用是将一组码转换为确定信息。
二进制译码器：
  输入：二进制代码，有n个；
  输出：2n 个特定信息
X0
X1
Xn-1
Y0
Y1
二进制
译码器
…
…

## Slide 39: 2线– 4线译码器电路
Y0=BA=m0
Y1=BA=m1
Y2=BA=m2
Y3=BA=m3
&
&
&
&
1
1
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
.
.
.
.
.
B A Y0 Y1 Y2 Y3
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1

## Slide 40: 低电平输出有效的2线– 4线译码器电路
MSB
&
&
&
&
1
1
A
B
LSB
Y0
Y1
Y2
Y3
.
.
.
.
.
Y0=BA=m0
Y1=BA=m1
Y2=BA=m2
Y3=BA=m3
B A Y0 Y1 Y2 Y3
0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
Notes: 2017-11-15,9-2,9-3，2018-11-22

## Slide 41: 最小项译码器
高电平输出有效二进制译码器,其输出逻辑表达式为:Yi=mi；
低电平输出有效二进制译码器,其输出逻辑表达式为:Yi’=mi’

## Slide 42: 用译码器实现逻辑函数
原理: 二进制译码器能产生输入信号的全部最小项,而所有组合逻辑函数均可写成最小项之和的形式。
例 试用3线– 8线译码器和逻辑门实现下列函数F(X,Y,Z)=Σm（0，2，6）

## Slide 43: 高电平输出有效译码器
F(X,Y,Z)=m0+m2+m6
0
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
X
Y
Z
高位
≥1
F（X，Y，Z）

## Slide 44: 低电平输出有效译码器
F(X,Y,Z)=m0m2m6
0
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
X
Y
Z
高位
F（X，Y，Z）
&

## Slide 45: 译码器的使能控制输入端
利用使能输入控制端，既能使电路正常工作，也能使电路处于禁止工作状态；
利用使能输入控制端，能实现译码器容量扩展。

## Slide 46: 高电平使能信号
电路满足：Yi=mi EN
&
&
&
&
1
1
A
B
LSB
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
MSB
逻辑图
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
A
B
逻辑符号

## Slide 47: 片选信号
可以利用使能信号作为片选信号扩展译码器位数。
2-4线译码器扩展为3-8线
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
A
B
1
I0
I1
I2
Y0
Y1
Y2
Y4
Y3
Y5
Y6
Y7
（1）
（2）

## Slide 48: 2线—4线译码器组 成4线--16线译码器
00
01
10
11
地址分片，I3I2：片地址

## Slide 49: BCD译码器（4线-10线）
二－十进制译码器就是将10个BCD代码译成10个高低电平的输出信号，BCD码以外的伪码（1010-1111），输出均无低电平信号产生。74HC/LS42即为二－十进制的译码器，其内部逻辑图如图所示。二-十进制译码器也称为4-10线译码器。

## Slide 50: BCD码译码器

## Slide 51: 中规模集成译码器74138
输出端逻辑表达式：
低电平有效。其中：
称为附加控制端，用于扩展和选通。
m0
S

## Slide 52: 译码器国标符号与通用简化符号

## Slide 53: 译码器的扩展
例：试用两片3线－8线译码器74HC138组成4线－16线译码器，将输入的4位二进制代码D3 D2 D1 D0译成16个独立的低电平信号Z0～ Z15。
解：使用D3作为片选信号。当D3=1时，选通高8线译码器，禁闭低8线译码器。当D3=0时，选通低8线译码器，禁闭高8线译码器。

## Slide 54: 译码器扩展连接图
低8线译码器
高8线译码器
Notes: 2019-11-11,9-2,3,8,14

## Slide 55: 由74LS138译码器构成的数据分配器

## Slide 56: 数据分配器仿真电路
输出通道选择
Notes: 2017-11-16:9.2,9.3,9.8

## Slide 57: 显示译码器
LED/LCD数码显示管
Common Anode
Common Cathode

## Slide 58: 显示译码电路真值表
0
无显示

## Slide 59: 卡诺图

## Slide 60: 逻辑表达式

## Slide 61: 74HC4511显示译码器
a～g：译码输出，高电平有效
LT’：试灯信号输入；低电平时，不论A0～A3状态如何，a～g七段全亮。
BI’ 熄灭信号输入。BI’=0且LT’=1时，输出a～g均为低电平（全灭）；
LE：锁存。当LT’=BI’=1且LE=0时，即时显示。LE由0跳变到1，显示锁定。
灭0控制：通过使用BI输入，可以将某些位的0不予显示。

## Slide 62: 译码器电路

## Slide 63: 显示译码实验电路
字发生器循环图

## Slide 64: 3.4.3 数据选择器
A1 | A2 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3
逻辑表达式：
Y=m0D0+m1D1+m2D2+m3D3
=∑miDi; i=0,1,2,…,n-1;
n选1数据选择器。
数据选择器，与数据分配器刚好相反。

## Slide 65: 双4选1数据选择器逻辑图
逻辑表达式：
Y=（∑miDi）EN’; i=0,1,2,…,n-1;

## Slide 66: 双四选一数据选择器逻辑符号
EN
0
1
2
3
0
1
｝
G
0
3
MUX
A0
A1
1ST
1D0
1D1
1D2
1D3
2D0
2D1
2D2
2D3
2ST
1Y
2Y
74153
公共控制框：控制作用以“与”关联符号G表示，后面是0、1、 2、3的简写。
两个相同的单元框。其中ST为低电平有效，用EN说明它的使能作用。
由于这个EN后面无数字，所以对本单元全部输入端0~3均起作用。

## Slide 67: 试用双4选1数据选择器74HC153组成8选1数据选择器
使用通道编号最高位A2作为片选信号进行扩展。当A2=0时，选择低4通道，当A2=1时，选择高4通道。
两片4选1数据选择器输出相或为8选1输出Y。

## Slide 68: 8选1数据选择器——74LS151

## Slide 69: 扩展为16选1数据选择器
Notes: 2015-10-19

## Slide 70: 使用数据选择器实现逻辑函数
逻辑表达式：
Y=m0D0+m1D1+m2D2+m3D3+…+mnDn
=∑miDi; i=0,1,2,…,n-1;
n选1数据选择器。
mi：输入地址码。
由于数据选择器输出是各最小项与上输入项之和，那么用它可以非常方便地实现逻辑运算表达式。

## Slide 71: 例：用8选1MUX实现逻辑函数
解：
令A2=A，A1=B，A0=C，D0=D1=D3=D6=D7=1，D2=D4=D5=0时，则 L=Y。
则有如下电路。

## Slide 72: 例9.11
试用4选1数据选择器实现逻辑函数：
1
0
MUX
0
1
2
3
EN
A
B
0
1
C

## Slide 73: 用数据选择器实现逻辑函数要点
当逻辑函数的变量个数与数据选择器地址位数相等时，可直接用数据选择器来实现所要实现的逻辑函数。
当逻辑函数的变量个数多于数据选择器地址位数时，应分离出多余变量，将余下的变量分别有序地加到数据选择器的数据输入端。
一个数据选择器只能用来实现一个多输入变量的单输出逻辑函数。

## Slide 74: 实现并行数据的串行传输

## Slide 75: 3.4.4 加法器
1位半加器：半加器是只考虑两个1位二进制数相加，不考虑低位的进位。
真值表：
逻辑表达式与逻辑图：

## Slide 76: 1位全加器
真值表：
A B CI | S CO
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

## Slide 77: 用半加器构成全加器

S
CO

S
CO
A
B
CI
AB
CO

## Slide 78: N位加法器
串行进位加法器
Notes: 2018-11-23

## Slide 79: 超前进位加法器
串行加法器速度比较慢。超前进位加法器可以根据加数和进位直接形成进位的逻辑运算。
某一位产生进位的条件是：
设Gi＝AiBi为进位生成函数，Pi＝ Ai＋Bi为进位传递函数，则上式可写成：

## Slide 80: 超前进位电路
本位和：

## Slide 81: 4位超前进位加法器逻辑图
超前进位运算
本位异或运算
Gi’
Pi’

## Slide 82: 4 位超前进位加法器74LS283

## Slide 83: 3.4.5 数值比较器
比较两个二进制数的大小。输出三种情况：A>B,A=B,A<B。
1位比较器

## Slide 84: 多位比较器
在比较两个多位数的大小时，必须自高位向低位逐位比较。
4位比较器逻辑表达式

## Slide 85: 集成4位二进制比较器74LS85的内部逻辑电路
它有三个附加输入端I(A<B)、 I(A＝B) 和I(A>B)，用于扩展。当比较两个4位数时，应使I(A<B)=I(A>B)=0，I(A=B)=1。
来自低位的比较结果。

## Slide 86: 74LS85内部逻辑表达式
Notes: 2017-11-20/9-11,9-12(2),9-13(3),9-14

## Slide 87: 试用两片74LS85组成一个8位数值比较器。
串行接法
低4位
高4位
Notes: 2017-11-21/9-8，9-11,9-12(2),9-13(3),9-14

## Slide 88: 16位并行比较
高4位
低4位
Notes: 2016-10-27,3-27,3-28,3-29

## Slide 89: 本章小结
熟练掌握组合逻辑电路分析和设计方法；
熟练掌握常用组合逻辑器件的逻辑功能及使用方法，正确理解其工作原理。
  编码器（普通与优先，二进制与二-十进制）
  译码器（二进制与二-十进制）
  显示译码器
  数据选择器
  加法器
  数值比较器
Notes: 2015-10-26