## Slide 1: 第5章 集成运算放大器
信息学院电子工程系
姜旭升

## Slide 2: 集成电路的特点
集成运算放大器是多级直接耦合模拟放大集成电路
限于体积，只能制作电阻、晶体管等器件
所制阻值有限（几十千欧以内）
用三极管或场效应管代替大电阻
集成元件的一致性好

## Slide 3: 运放构成
同相输入
反相输入
输出
▽
∞
+
新国标符号
+
-
同相输入
反相输入
输出
旧国标符号
直耦多级放大
双入差放
+
OCL或射随器
反相输入
同相输入
输出
偏置电路
电平位移

## Slide 4: 5.1.1差动放大电路
图5-5 长尾式差动放大电路

## Slide 5: 差模输入工作波形

## Slide 6: 5.1.2.1 静态特性
由基极回路方程得到
所以得到
因为电路的参数是对称的 ，负载电阻RL两端的直流电位相同，RL上无直流电流
=
Notes: 2018-10-18

## Slide 7: 2.差模小信号放大特性分析
定义差模信号为加到差动放大电路的两个三极管基极大小相等、相位相反的交流输入信号，即uS1=-uS2。
差模小信号
交流通路
差模小信号
h参数等效电路

## Slide 8: 差模信号参数计算
1. 差模电压放大倍数
2. 输入电阻
3. 输出电阻

## Slide 9: 3.共模小信号放大特性分析
定义共模信号为加到差动放大电路的两个三极管基极大小相等、相位相同的交流输入信号，即uS1＝uS2＝uiC。
图5.14 共模小信号交流通路

## Slide 10: 共模输入工作波形

## Slide 11: 共模输入时的小信号模型

## Slide 12: 共模电压放大倍数

## Slide 13: 共模抑制比
共模抑制比:
在全平衡输入输出方式下，共模放大倍数为0。
(dB)

## Slide 14: 共模输入电阻

## Slide 15: 输入输出方式
双端输入-双端输出（全平衡方式）；
双端输入-单端输出；
单端输入-双端输出；
单端输入-单端输出。

## Slide 16: 双端输入、单端输出差模电压放大倍数
双端输入单端输出因只利用了一个集电极输出的变化量，所以它的差模电压放大倍数是双端输出的二分之一。这种方式适用于将差分信号转换为单端输出信号。

## Slide 17: 单端输出时共模电压放大倍数

## Slide 18: 单端输入、双端输出差模电压放大倍数
单端输入信号可以转换为双端输入，右侧的Rs+rbe归算到发射极回路的值为(Rs+rbe)/（1+）<<Re，
故Re对Ie分流极小，可忽略，
于是有
vi1 =vi2= vi /2
这种方式用于将单端信号转换成双端差分信号,可用于输出负载不接地的情况。

## Slide 19
单端输入、单端输出电压放大倍数
通过从T1或T2的集电极输出，可以得到输出与输入之间或反相或同相的关系。从T1的基极输入信号，从C1输出，为反相；从C2输出为同相。

## Slide 20: 差模输入输出电阻
不论是单端输入还是双端输入，差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。
输出电阻在单端输出时，
双端输出时，

## Slide 21: 5.1.3有源偏置差动放大电路
典型有源偏置差动放大电路如下图所示。

## Slide 22: 恒流源差分放大电路

## Slide 23: 镜像电流源及其特性
IR=(VCC－UBE1)/R
IB1=IB2=IB
IC2=IC1=IR－2IB=IR－2IC/β
IC2=IR/(1+2/β)≈IR=(VCC－UBE1)/R

## Slide 24: 多电流源
通过一个基准电流源稳定多个三极管的工作点电流，即可构成多路电流源，一个基准电流IREF可获得多个恒定电流IC2、IC3。

## Slide 25
3．功率输出级
（1）功率放大器
ui正半周T1导通、T2截止，
ui负半周T1截止、T2导通。
为互补对称电路。
Notes: 2019-10-12,5-1,5-7

## Slide 26: 理想运放特性
式中：Auo----开环电压放大倍数。一般为十几万至几十万倍。
1.开环电压放大倍数Auo→ .
2.输入电阻Ri +和Ri- →  ,即 I+ = I- = 0
3.输出电阻RO →0
▽
∞
+
ui1
ui2
uo
uo= ( ui1- ui2 ) Auo

## Slide 27: 运放的重要特性
1、虚地
反相单端输入时，u-→0（地电位），称为“虚地”.
因为 u- = - uo / Auo
又 Auo→ ∞， 所以 u- → 0
▽
∞
+
ui
u0
虚地

## Slide 28
2、虚短
双端输入时，u+= u-, 称为 “虚短”。
▽
∞
+
u-
u+
u0
因为 u+ - u- = uo/Auo,
又 Auo→, 所以 u+ - u-= 0
即 u+ = u-
虚短

## Slide 29: 运放的主要参数
1、 开环差模电压增益Aod
开环状态下，运放的电压放大倍数：
Aod= Uo/  UId
一般 Aod 在 105~107倍。
2、 输入失调电压 UIo
使输出电压为零时的输入补偿电压。一般UIo为1mV以下。
3、 输入偏置电流 IIB
输出电压为零时，两个输入端输入电流的平均值。
一般为 10nA ~ 1A。
4、 共模抑制比KCMR
KCMRR=
差模放大倍数
共模放大倍数
Ac
Ad
=

## Slide 30: 运放电压传输特性
-
+
理想运放特性
实际运放特性

## Slide 31: 运放的应用
R1
▽
∞
+
ui
uo
R2
Rf
1.求电压放大倍数Af
利用“虚地”概念
2、 平衡电阻R2的选取
为保证差动放大器双管参数对称性，应有：
一、反向放大器（比例器）
i1
if
因为 if = i1
R2 = R1 // Rf
Af =
if Rf
i1 R1
uo
ui
=
-
所以 Af = -
Rf
R1
Rf: 电压负反馈

## Slide 32: 二、同相放大器（同相比例器）
1、求Af ( 利用“虚短”概念）
u+
u-
▽
∞
+
uO
ui
R1
R2
Rf
u+ = ui
因为 u+= u-
2、求平衡电阻R1
R1=R2//Rf
u-=
uo R2
Rf+R2
所以 ui=
u0 R2
Rf+R2
移得 Af = uo/ ui = 1 +
Rf
R2

## Slide 33: 三、双端输入放大器(减法器）
1、 求uo = ?
(利用虚短概念）
u-= ui1 - i1 R1
因为 u+= u-
移得
uo=
R1+Rf
R1
R2+R3
R3
ui2 ) -
Rf
R1
ui1
(
•
•
若 R1=R2; R3=Rf
= ui1 -
(ui1-u0) R1
R1+Rf
u+=
ui2R3
R2+R3
所以
ui2R3
R2+R3
= ui1 -
(ui1-u0) R1
R1+Rf
则 uo=
Rf
R1
( ui2 - ui1 )
▽
∞
+
ui1
ui2
R1
u0
R2
R3
Rf
u-
u+
i1
•
•
•
Notes: 使用叠加原理假设R1=R2，R3=Rf最是方便

## Slide 34
例：已知 ui1 = 0.1V, uo = 2.5V, 求 ui2 = ?
▽
∞
+
▽
∞
+
R11
R12
Rf1
R21
R22
Rf2
500K
1M
100K
1M
ui1
ui2
u0
解：uo= ( 1+Rf2 / R21 ) ui2 - ( Rf2 / R21 ) (1+ Rf1 / R12 ) ui1
= 11 ui2 – 30 ui1
求得 ui2 = ( 2.5 + 3 ) / 11 = 0.5V
Notes: 叠加原理：ui1单独作用时，黄色部份，ui2单独作用，绿色部分
2018-11-1

## Slide 35: 四、电压跟随器
因为 ui=u+ u+=u- u-=uo
所以 uo= ui
或 Af=uo/ui=1
因为R中无电流，故R可省去。
▽
∞
+
R
R
uo
ui

## Slide 36: 五、加法器
▽
∞
+
R1
R2
R3
R4
Rf
ui1
ui2
ui3
uo
•
•
•
i1
i2
i3
1.分析I/O关系
因为 if = i1 + i2 + i3
设 R1= R2 = R3 = R
2. 求R4.
R4= R1 // R2 // R3 // Rf
又 if = ；
-uo
Rf
ui1
R1
i1 =
ui3
R3
i3 =
-uo
Rf
ui1
R1
ui2
R2
ui3
R3
=
+
+
移得
Rf
ui1
R1
ui2
R2
ui3
R3
uo
=
+
+
-
(
)
ui2
R2
i2 =
;
则 uo= - ( ) ( ui1 + ui2 + ui3 )
Rf
R
if

## Slide 37
I =
Ui
R
;
▽
∞
+
•
•
R
Uo
•
•
•
•
2R
2R
2R
2R
R
R
Ui
例：已知输入Ui＝5V，求输出Uo＝？
解：利用虚地概念，阻值为
2R的电阻均可视作接地。
I
I1
I2
I3
If
则有
I1 =
Ui
2R
;
I
2
=
I2 =
Ui
8R
;
I
8
=
因为
I3 = If =I1 + I2
Uo
R
且 If =
所以
Uo
R
=
Ui
2R
Ui
8R
+
( )
解得 Uo =3.125V

## Slide 38: 六、积分器
▽
∞
+
R1
R2
Cf
ui
uo
i1
if
uC
求 I/ O 关系
uo = -uc = - ∫if dt
1
C
因为 if = i1=
ui
R1
所以 uo= - ∫ui dt
1
R1C

## Slide 39: 七、微分器
▽
∞
+
Rf
R2
C
ui
uo
求I/O关系
uo = - if Rf
因为 if = i1= C
duc
dt
所以 uo = -RfC
dui
dt
且 uc= ui
i1
if

## Slide 40: 5.4.1电压比较器
(a) 电路图 (b) 电压传输特性
(1)过零比较器
过零比较器

## Slide 41
    (a) 电路图 (b)电压传输特性
固定电压比较器

## Slide 42
(2)滞回比较器(Schimitt Trigger)
从输出引一个电阻分压支路到同相输入端
Notes: Vref=0,正反馈过程

## Slide 43
比较器的应用
比较器主要用来对输入波形进行整形，可以将不规则的输入波形整形为方波输出,
(a) 正弦波变换为矩形波 (b) 有干扰的正弦波变换为方波

## Slide 44: 本章小结
差动放大电路的基本构造形式
共模抑制比
理想运放特性
运放运算电路
电压比较器

## Slide 45: 本章习题
5-1，5-7
5-12，5-14，5-17，5-19