## Slide 1: 数字电子技术基础
浙江理工大学信息学院
姜旭升
2012-9

## Slide 2: 课程概述
关于教师
  理论课授课：姜旭升
  实验课授课：严国红
  姜旭升的联系方式
  电子邮件：jiangxusheng.cn@msn.cn
  电话：13666686567

## Slide 3: 课程概述
教材：
  《数字电子技术》包晓敏、王开全 主编 机械工业出版社
  《数字电子技术-实验指导书》严国红 编
主要教学参考书
  《数字电子技术基础》（第五版） 阎石主编 高等教育出版社
在线教学资料
  ftp://10.16.23.2/网络课堂/姜旭升/数字电子技术

## Slide 4: 课程概述
学分与学时：4学分，64学时（讲课48，实验16）
考核方式
  课程总评成绩=期末考试成绩*60%+实验成绩*20%+课堂作业（包括点名）*20%
  成绩比例按学校规定执行
  迟交作业不计分，作业如有作弊计0分。

## Slide 5: 课程概述
主要领域：本课程主要研究使用电子元件实现二值逻辑及二进制数值的运算和存储的原理、电路和电气与信号特性等问题。
课程目标：掌握数字逻辑物理实现的基本问题和基本原理，掌握各种基本电路的组成、工作原理和性能特点。掌握数字电路的基本分析和逻辑设计方法。

## Slide 6: 课程概述
主要教学章节
  第一章：数字逻辑基础
  第二章：门电路
  第三章：组合逻辑电路
  第五章：时序逻辑电路
  第六章：脉冲波形的产生与整形
  第七章：大规模数字集成电路
  第八章：数模与模数转换器

## Slide 7: 第一章 数字逻辑基础
主要内容
  数制与码制
  逻辑代数基础
  逻辑函数的化简

## Slide 8: 数制
数制：以加权进位制表达数值的方法。
常用数制：十进制、二进制、十六进制、八进制、六十进制…
数的记法：
  顺序记数法：321.56D，110010B，AE8F.3EH；
  多项式计数法（R进制，各项权重为R的整数幂）：
  多项式计数法是数制转换的关键。

## Slide 9: 数制转换
二进制十进制
求幂相加——展开多项式
1101.01 2
= 123+122+021+120+02-1+12-2
= 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25
= 13.25 10

## Slide 10: 数制转换
十进制二进制
  整数部分：除2取余；
  小数部分：乘2取整。
将十进制数173. 6875转换为二进制

## Slide 11: 数制转换

## Slide 12: 数制转换
(173.6875)10
= (10101101.1011)2
小数*2 取整
0.6875
 2
1.3750 1 高
 2
0.750 0
 2
1.50 1
 2 低
1.0 1

## Slide 13: 基数对照表
D:十进制 B:二进制 O:八进制 X:十六进制

## Slide 14: 数的二进制代码表达
数的概念准确地讲应该是代数。它不但指一种集合，而且包括该集合上的运算；
整数包含符号，使用二值元件的状态组合表达一个数，必须使用合适的编码方法。且要满足以下条件：
  数和代码之间最好是一一映射；
  便于运算；
  解决符号的表达问题。

## Slide 15: 原码
原码：第一位表达符号，0表示正数，1表示负数。
以4位二进制数为例，总共有16种编码方式；
0000-0111（0---7）表示0--+7；
1001-1111（9—15）表示-1---7；
0其实就有两种表示法0000和1000。
0
7
-1
-7
正数
负数
冗余
0000
1111

## Slide 16: 反码
正数的反码就是原码，负数的反码是其对应正数原码的逐位求反。
以4位二进制数为例：
  0000-0111（0-7）表示0--+7；
  1110-1000（14—8）表示-1-- -7；
  1=0001，而-1=1110，刚好逐位相反；
  0依然是两种表达：0000与1111。
冗余
0
7
-7
-1
正数
负数
0000
1111
1000

## Slide 17: 补码
正数a的补码就等于其本身，而负数a的补码是2N-a，N是位数。
正负数的补码相加结果是2N，N位皆是0。
正数的补码和负数的补码也正好是“互补”关系。即-1的补码就是1。
补码的运算是：各位求反+1。1000为-8。
0000
1000
0100
1100
0010
1001
0001
0011
0101
0110
0111
1010
1011
1101
1110
1111
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
加
减

## Slide 18: 码制
用二进制组合来编排不同的符号体系。例如编制0-9这10个十进制数；用ASCII代码表达各类符号等。
BCD码：使用四位二进制代码表达0-9的编码方式。
由于4位二进制数共可表示16种状态，故二——十进制编码有多种不同的码制。
常见的有8421BCD码、2421BCD码、余3码、5421BCD码，余3循环码等。

## Slide 19: 码制
常见BCD码制

## Slide 20: 8421BCD码
8421BCD码是BCD代码中最常用的一种。其代码中从左到右每一位的位权分别是8、4、2、1，故取名为8421码。它属于有权码。其特点是：编码的含义与自然二进制数的值相同，便于记忆和应用。

## Slide 21: 余3码
余3码不是有权码，它按二进制展开后比所表示的对应的十进制数大3，故称为余3码。
利用余3码做加法时，如果所得之和为10，恰好对应二进制16，可以自动产生进位信号。
0和9、1和8、2和7…互为反码，且互为1111（15）的补码。

## Slide 22: 2421BCD码
2421BCD码也是一种有权码。其特点是：0和9、1和8、2和7、3和6、4和5所对应的编码互为反码。且互为9的补码。这样使用2421码进行十进制运算时，两个数加起来超过十，就会产生进位。

## Slide 23: 5211BCD码
5211码也是有权码，其每位的权为5、2、1、1，主要用在分频器上。

## Slide 24: 余3循环码
余3循环码是无权码，它的特点是相邻的两个代码之间只有一位状态不同。这在译码时不会出错（竞争－冒险）。

## Slide 25: 二进制编码
自然码：有权码，每位代码都有固定权值，结构形式与二进制数完全相同，最大计数为2n－1，n为二进制数的位数；
循环码：也叫格雷码，它是无权码，每位代码无固定权值，其组成是格雷码的最低位是0110循环；第二位是00111100循环；第三位是0000111111110000循环，以此类推可以得到多位数的格雷码。格雷码的特点是任何相邻的两个码组中，仅有一位代码不同，抗干扰能力强，主要用在计数器中。

## Slide 26: 自然编码与格雷码
十进制 | 自然二进制 | 格雷码 | 十进制 | 自然二进制 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 8 | 1000 | 1100
1 | 0001 | 0001 | 9 | 1001 | 1101
2 | 0010 | 0011 | 10 | 1010 | 1111
3 | 0011 | 0010 | 11 | 1011 | 1110
4 | 0100 | 0110 | 12 | 1100 | 1010
5 | 0101 | 0111 | 13 | 1101 | 1011
6 | 0110 | 0101 | 14 | 1110 | 1001
7 | 0111 | 0100 | 15 | 1111 | 1000

## Slide 27: 逻辑代数基础
所谓的“代数”是指集合与其相关的封闭运算。
逻辑代数（布尔代数）的运算集合是{0，1}，基本运算有三种“与”、“或”、“非”。也称为“二值逻辑”；
任何其它逻辑运算皆可看成是此三种基本运算的复合运算；
任何可计算问题皆可由此三种运算表出。这也是数字电子计算机之所以能够实现各种运算的数学前提。

## Slide 28: 三种基本逻辑运算
设A，B，Y为逻辑变量，
“与”运算：Y=A•B
  A与B 同时为1时Y才为1；
“或”运算：Y=A+B
  A或B一者为1时，Y即为1；
“非”运算：, Y=A’
  A为1则Y为0，A为0则Y为1。

## Slide 29: 真值表
逻辑运算的结果可以用真值表来表达。真值表就是把各逻辑量的取值对应关系罗列在一张二维表中。
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
表 1-4 “与”运算真值表
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
表 1-5 “或”运算真值表
A | Y
0 | 1
1 | 0
表 1-6 “非”运算真值表

## Slide 30: 逻辑符号与开关电路
在逻辑图中用小圆圈 o 表示非运算。

## Slide 31: 复合逻辑运算
。
；
仅在A,B相同时为1。

## Slide 32: 逻辑运算的基本公式
与常量的运算
  A0=0；A+0=A；A1=A；A+1=1
交换律
  A+B=B+A；AB=BA
结合律
  A+（B+C）=（A+B）+C；A（BC）=（AB）C
分配律
  A（B+C）=AB+AC；A+BC=（A+B）（A+C）
重叠律
  A+A=A；AA=A

## Slide 33: 逻辑运算的基本公式
反转律
互补律
反演律（De.Morgan定律）
  ；
吸收律
  A+AB=A；

## Slide 34: 证明
使用真值表证明De-Morgan定律；
  ；
  证明 A+BC=(A+B)(A+C)

## Slide 35: 逻辑运算基本定理-代入定理
代入定理：在任何一个包含变量A的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入等式中所有A的位置，则等式依然成立。
扩展De-Morgan定律，证明：。
  证：令 则有：
  。

## Slide 36: 逻辑运算的基本定理-反演定理
反演定理：对于任意个逻辑式Y，若将其中所有的“与”运算换成“或”运算，“或”运算换成“与”运算，0换成1，1换成0，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到的结果就是Y非。（可以使用归纳法就运算符个数进行归纳证明）
De-Morgan定律就是反演定理的变量数为2的特例。
注意：
  1. 变换中必须保持先与后或 的顺序；
  2. 对跨越两个或两个以上变量的“非号”要保留不变；

## Slide 37: 反演定理例证
已知Y＝A（B＋C ）＋C’D ，求Y’。
  也可以直接求反。 

## Slide 38: 逻辑运算的基本定理
对偶式：设Y是一个逻辑函数，如果将Y中所有的“+”换成与“·”， “·”换成与“+” ，“1” 换成与“0”， “0” 换成与“1”，而变量保持不变，则所得的新的逻辑式 YD 称为Y的对偶式。
对偶规则：如果两个函数Y和G相等，则其对偶式YD和GD也必然相等，Vice versa。

## Slide 39: 对偶定理例证
试利用对偶规则证明吸收律A＋A’B＝A＋B 式子成立。
证明：
  令： 。则
  由于
  所以 。

## Slide 40: 逻辑函数及其表示方法
逻辑函数
  F 是n个变量的逻辑函数。
Y=(A+B)’(C+D)
Y=ABC+AB’C+ABC’

## Slide 41: 真值表
异或函数：Y＝A B ＋AB 
真值表：
Y
B
A
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
输出
输入

## Slide 42: 逻辑图
异或函数：Y＝A B ＋AB 

## Slide 43: 波形图

## Slide 44: 真值表逻辑表达式
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
一、写出与或式：
二、写出或与式：
注意：真值表中函数值为1的每一行唯一地对应于
以上函数的某个乘积项。
注意：真值表中函数值为0的每一行唯一地对应于
以下函数的某个相加项。

## Slide 45: 最小项与最大项
一个n个变量的最小项系指一个变量的乘积项，其中每个变量以原变量或反变量的形式出现一次且仅一次；
一个最大项是指一个和式，其中每个变量以原变量或反变量的形式出现一次且仅一次。
任何逻辑表达式都可以转化成最小项之和与最大项之积。
所有的最小项之和必为1；
所有的最大项之积必为0。

## Slide 46: 最小项与最大项
任意两个不同的最小项之积必为0；
任两个最大项之和必为1。
按照反变量为0给最小项编号为m0,m1,…；使最小项取值为1。
按照原变量为0给最大项编号为M0,M1,…；使最大项取值为0。

## Slide 47: 最小项与最大项
如果m0=A’B’C’, 则有：
  m0’=(A’B’C’)’=A+B+C=M0,…,mk’=Mk。

## Slide 48: 逻辑函数式的化简
使门电路数目最少，种类最少。

## Slide 49: 卡诺图化简法
逻辑相邻项：如果两个最小项只有一个变量是互补的，那么这两个最小项就称为“相邻”的。
卡诺图化简法原理：
  首先用图示的方法将逻辑函数化成最小项和的方式；
  根据相邻最小项可以消去互补变量的原理，尽可能地将相邻最小项组合到一起，每次最少组合2k个，k=0,1,2,…。组合数越多，互补项抵消越多。表达式越简化。
  写出抵消后的与或逻辑表达式。

## Slide 50: 卡诺图化简法

## Slide 51: 四变量卡诺图

## Slide 52: 四变量卡诺图化简
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 53: 具有无关项的逻辑函数及其化简
约束项 ：在逻辑函数中，输入变量的取值不是任意的，受到限制。对输入变量取值所加的限制称为约束，被约束的项叫做约束项。
  例如有三个逻辑变量A、B、C分别表示一台电动机的正转、反转和停止。若A＝1表示电动机正转，B＝1表示电动机反转，C＝1表示电动机停止，则其ABC的只能是100、010、001，而其它的状态如000、011、101、110、111是不能出现的状态，故ABC为具有约束的变量，恒为0。可写成：

## Slide 54: 无关项
任意项：输入变量的某些取值对电路的功能没影响，这些项称为任意项 。
约束项是不可能出现的值，任意项可任意取值。它们称为无关项。
无关项在逻辑函数化简时，可任意假设其取值，使逻辑函数的形式达到最大程度的简化。

## Slide 55: 含有无关项的函数化简
试简化下列逻辑函数，写成最简与或式。
解：约束条件是A，B不能相等。即：
化简为：
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1

## Slide 56: 小结
数制转换；
数的编码；
BCD码和格雷码；
逻辑代数的基本运算和定理；
逻辑函数的最大项和最小项形式；
逻辑函数的化简

## Slide 57: 作业
1-2，1-4，1-6
1-9（2）
1-10（a)(c)
1-11
1-12(1)
1-17(1)(2)