## Slide 1: 第八章 数模与模数转换器
浙江理工大学信息学院
姜旭升
2012-11

## Slide 2: 概述
模数转换（Analog-Digital Conversion）
  将模拟量转换为数字量，用数字装置进行运算；
数模转换（Digital-Analog Conversion)
  将数字量转换为模拟量，作用于物理对象。
物理对象
传感器
ADC
数字信号处理
DAC
驱动机构
数字系统

## Slide 3: 典型应用
多路数据采集系统

## Slide 4: 典型应用
数字音频

## Slide 5: D/A转换器
D/A转换器的基本概念
  将数字信号转化成与其成正比的模拟信号。
DAC
Dn
vO
数字信号
模拟信号

## Slide 6: D/A转换
以三位DAC为例，设K=1，可得出vO和Dn的关系
D2D1D0 | vO
0 0 0 | 0 V
0 0 1 | 1 V
0 1 0 | 2 V
0 1 1 | 3 V
1 0 0 | 4 V
1 0 1 | 5 V
1 1 0 | 6 V
1 1 1 | 7 V

## Slide 7: 8.3.1二进制权电阻型DAC
模拟开关
电阻网络
输入数字量
输出电压
参考电压
流过各电阻的电流为多少？

## Slide 8: 权电阻型ADC

## Slide 9: 权电阻型DAC
（1）输出电压与输入的数字量成正比；
（2）输出电压与参考电压极性相反；
结论：
（3）如果数字量为n位的二进制数，输出电压的变化范围：

## Slide 10: 权电阻型DAC
由于电阻网络中阻值范围太宽，很难保证每个电阻均有很高精度，在集成DAC中很少采用。
思考：DAC的精度与电路中的哪些参数有关？
权电阻精度
外加参考电源精度

## Slide 11: 8.3.2 R-2R T型电阻网络DAC
T型电阻网络
参考电压
由于R-2R网络只有两种阻值的电阻，因此最适合于集成工艺，集成D/A转换器普遍采用这种电路结构。

## Slide 12: T型网络分析
进一步分析可得：

## Slide 13: R-2R T型网络ADC
通过放大器A把电流i∑转换成输出电压vO：

## Slide 14: 乘法型D/A转换器
双向CMOS
模拟开关
实现了模拟量和数字量的乘法运算
——乘法型DAC
如果参考电压用模拟信号来代替

## Slide 15: 乘法型D/A转换器
集成乘法型D/A转换器——AD7520

## Slide 16: 权电流型DAC

## Slide 17: 权电流型D/A转换器

## Slide 18: 8位高速权电流型D/A转换器AD9708

## Slide 19: 输出电流-电压转换

## Slide 20: D/A转换器的主要技术参数
主要技术指标：分辨率，转换精度，转换速度。
分辨率F：最小输出电压增量与最大输出电压的比值来表示。
  VLSB：数字量为1时的输出电压，最小输出；
  VFSB：数字量为11…1时的输出电压值，满量程输出。
分辨率常用输入二进制数的有效位数表示。

## Slide 21: D/A转换器的主要技术参数
转换精度
偏移误差、增益误差

## Slide 22: D/A转换器的主要技术参数
非线性误差
  INL：积分非线性误差。在满量程范围内，D/A转换器实际值偏离理想转换特性的最大值，通常以百分比或LSB表示。
比如某12位D/A转换器，其INL值为2LSB，如果基准电压为4.095V，给定数字量为1000，那么输出电压可能是0.998~1.002V之间。（VLSB=1mv）

## Slide 23: D/A转换器的主要技术参数
非线性误差
  DNL：微分非线性误差。在理想情况下，任意两个相邻输入数据所对应的输出差值为1LSB，偏离这个理想值的最大偏差。
转换速度（输出建立时间）
  输入数据改变到输出进入规定的误差范围内所需要的最大时间。
  通常给出从全0到全1时的建立时间作为转换器的工作速度。
  决定了DAC的工作频率。
  普通DAC的建立时间为几到几百微秒；
  高速DAC的建立时间小于几微秒；

## Slide 24: 选择集成DAC转换器的注意事项
转换器的位数
  转换器的位数取决于对信号分辨能力的要求。
数字信号接口特性
  并行接口还是串行接口。
模拟信号接口特性
  是电压输出还是电流输出？是单极输出还是差分输出？
参考电压
  外置或内置？
动态指标和精度
  转换速度和转换精度

## Slide 25: 8.3.4 DAC的应用举例
波形发生器

## Slide 26: DAC应用举例
数控稳压电源

## Slide 27: DAC应用举例
数控可编程增益控制电路
乘法DAC，增益小于1

## Slide 28: DAC应用举例

## Slide 29: DAC典型应用
增益大于1

## Slide 30: 模数转换器ADC
A/D转换的过程
  要把模拟量转化为数字量一般要经过四个步骤，分别称为采样、保持、量化、编码。

## Slide 31: 理想的采样过程
信号U
t
t
采样序列δT(t)，T采样周期。
t
采样后的序列us(t)，u对δT(t)的调幅。

## Slide 32: 傅里叶变换
将采样序列展开成傅里叶级数：
us(t)的频谱：

## Slide 33: 香农采样定理
为了不失真地恢复原始信号，采样频率至少应是原始信号最高有效频率的两倍，即：
fS≥2fm
模拟信号的频谱分布

## Slide 34: 香农采样定理
采样信号的频谱分布
原信号的频率成分在其采样频率fS的整数倍频率附近出现，以fS的整数倍频率为中心，原信号的频率成分转成左右对称的重复特性。

## Slide 35: 采样定理
为了将抽样信号恢复成原来的模拟信号，可使用理想低通滤波器来实现。
当fS＜2fm时，这时以fS为中心重复的fS/2以下成分，会在原模拟信号的频带内产生重叠。

## Slide 36: 低通滤波
A/D转换中的抗混叠滤波器*
如果在原信号成分中含有fS/2以上的高频噪声，由抽样产生的高频噪声将与重复的信号成分重叠。
这种噪声无法用低通滤波器滤除。
因此模拟信号在抽样以前，必须确保没有fS/2以上的高频噪声。
采用仅能通过fS/2以下成分的低通滤波器加以滤除，此滤波器常称抗混叠滤波器

## Slide 37: 采样保持器
保持器就是一种时域外推的实用低通滤波器。
在t0~t1阶段，电路处于采样阶段。
在t1~t2阶段，电路处于保持阶段。

## Slide 38: 采样保持电路
a.当取样控制电压vL为高电平时，NMOS管导通，输入电压vI通过R1和T给电容CH充电。若取R1＝ RF，并设运放为理想的，则vo＝ vc＝－ vI
b.当取样电压vL为低电平时，NMOS管截止，CH上的电压在这段时间内基本不变，则输出电压也不变，取样结果被保存下来，即vo＝ vc＝－ vI。

## Slide 39: 采样保持电路
A1、 A2是两个运算放大器，S是模拟开关，L是控制开关S的逻辑单元，vL和VREF是逻辑单元的两个输入电压信号。

## Slide 40: 采样保持电路
当 vL> VREF＋VTH时，S接通；当vL < VREF＋VTH时，S断开，VTH为阈值电压，约为1.4V。D1和D2构成保护电路，当保持时总有一个二极管是导通的，保护开关电路不受过高的电压；当取样时，两个二极管都截止，保护电路不起作用。VOS是失调电压输入端，此段可以通过外接电阻调整输出电压的零点，使得vI=0时 , vo=0 。

## Slide 41: AD转换器
保持电路在高速ADC中的重要作用
在一个不使用采样/保持器的A/D转换系统中，假设输入正弦信号为vI=Asin（2πf t），其幅值的变化率为：
当A/D转换器的转换时间为tC，位数为n时，满足以下关系则不会产生错误的转换输出：

## Slide 42: A / D转换器
则信号的最大频率应满足
例： 一个8位ADC的转换速度为1MSPS，求其能转换输入信号的最大频率。

## Slide 43: 量化和编码
量化：将采样—保持后的信号幅值转化成某个最小数量单位（量化间隔）的整数倍。
（1）确定量化间隔：
例：如有一模拟信号，幅值范围为0~1V，要转化为3位二进制代码，则其量化间隔为1LSB=1/8V 。
得到8个量化电平分别为0V、1/8V…7/8V。

## Slide 44: 量化误差
经量化后的信号幅值均为的整数倍，在量化过程中会产生误差，称为量化误差。最大量化误差=1/8V。
方式一：只舍不入量化方式（截断量化方式）
如果0V≤vI＜1/8V 则量化为0=0V；
1/8V≤vI＜2/8V 则量化为1=1/8V；
……
7/8V≤vI＜1V 则量化为7=7/8V。
将连续的模拟电压近似成分散的量化电平

## Slide 45: 量化误差
经量化后的信号幅值均为的整数倍，在量化过程中会产生误差，称为量化误差。最大量化误差=1/8V。

## Slide 46: 量化误差
如果 0V≤vI＜1/16V 则量化为0=0V；
1/16V≤vI＜3/16V 则量化为1=1/8V；
3/16V≤vI＜5/16V 则量化为2=2/8V；
……
13/16V≤vI＜15/16V 则量化为7=7/8V。
取两个离散电平中的相近值作为量化电平。
方式二：四舍五入量化方式（舍入量化方式）

## Slide 47: 量化误差
在实际的ADC中，大多采用舍入量化方式。
量化误差随着ADC的位数增加而减小。
量化误差为1/2=1/16V

## Slide 48: A / D转换器
几种典型A/D转换器
并行比较型A/D转换器（闪烁ADC）
逐次逼近型A/D转换器
双积分型A/D转换器
Σ—Δ型A/D转换器

## Slide 49: 逐次逼近型ADC
逐次逼近型ADC的工作原理很像用天平称重的过程

## Slide 50: 逐次逼近型ADC电路结构
由R-2R网络型DAC、比较器、SAR三部分组成。

## Slide 51: 逐次逼近型A / D转换器
3.5V
CP | d3d2d1d0 | vO | 比较结果 | 处 理
1
2
3
4
1000
1100
1010
1011
2.5V
3.75V
3.125V
3.4375V
vI＞vO
vI＞vO
vI＜vO
vI ＞ vO
（d3）1保留
（d2）1不保留
（d1）1保留
（d0）1保留
1
0
1
1

## Slide 52: 4位的逐次逼近A/D转换器的原理图
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 53: 逐次AD转换时序图
置位
比较
保持或复位
移位寄存器复原
转换周期
转换结束，输出

## Slide 54: 逐次ADC状态转移图
100000
010000
001000
000100
000010
000001
CP=1，d3置位
d2,d1,d0置0
比较1000
CP=2，d3保持或复位
d2置1
比较d3100
CP=3，d2保持或复位
d1置1
比较d3d210
CP=4，d1保持或复位
d0置1
比较d3d2d11
CP=5，d0保持或复位
转换结束
输出
CP=6复原
Q0Q1…Q5

## Slide 55: 逐次逼近型A / D转换器
例： 逐次逼近型A／D 转换器如图所示。当vI＝1.5V时，问：
（1）输出的二进制数D3D2D1D0＝？
（2）转换误差为多少？
（3）如何提高转换精度？

## Slide 56: 逐次逼近型A / D转换器
解：
1.量化单位为：
转换结果D=（0100）2
2.转换误差为：
1.5－4×0.3125=1.5－1.25=0.25
3.减少误差的方法（1）增加位数；
（2）在D/A输出加一个负向偏移电压1/2  。

## Slide 57: 逐次逼近型A / D转换器

## Slide 58: 逐次逼近型A / D转换器
量化误差为1LSB
量化误差为1/2LSB
转换结果：(0100)2
转换结果：(0101)2
CP | SAR | vO / V | vO＇/V | 比较结果 | 处 理
1 | 1000 | 2.5 | 2.34375 | vI＜vO＇ | D3不保留
2 | 0100 | 1.25 | 1.09375 | vI＞vO＇ | D2保留
3 | 0110 | 1.875 | 1.71875 | vI＜vO＇ | D1不保留
4 | 0101 | 1.5625 | 1.40625 | vI＞vO＇ | D0保留
CP | SAR | vO /V | 比较结果 | 处 理
1 | 1000 | 2.5 | vI＜vO | D3不保留
2 | 0100 | 1. 25 | vI＞vO | D2保留
3 | 0110 | 1.875 | vI＜vO | D1不保留
4 | 0101 | 1.5625 | vI＜vO | D0不保留

## Slide 59: 集成逐次逼近型A/D转换——ADC0809
特点：
·属CMOS电路
·8路模拟输入，8 bit 输出(3S门)
·与常用μP兼容
·采用逐次逼近法，转换时间约100μs

## Slide 60
ADC0809

## Slide 61: 并行比较型A / D转换器
1
2
3
4
5
6
7
8
5＞L ＞ 4
量化为4
尺子
物体
同时与各个刻度比较

## Slide 62: 并行比较型A / D转换器
用电阻分压形成7个刻度电压。

## Slide 63
每个电压刻度使用一个比较器。
7/16V＜vI≤9/16V
5/16V＜vI≤7/16V

## Slide 64
并行比较型A / D转换器

## Slide 65: 双积分型A / D转换器
双积分型A/D转换器属于间接A/D转换器。将数字量转换
为模拟量分两步进行。
第一步：将电压转化为时间T，使T与输入电压成正比；
第二步：将时间T转化为数字量，使数字量与T成正比 。
1.基本原理

## Slide 66: 双积分型A / D转换器
S1
vO
R
C
+
-VREF
vI
-
A
开关S1合到vI一侧
开关S1接到－VREF一侧
∵T1为常数，∴T2与vI成正比
0
vO
t
T1
T2
vI=VI1
vI=VI2
T2’
时段①：固定时间积分,到时结束
时段②：固定斜率积分，过零结束
第一步：将电压转化为时间T1，使T1与输入电压成正比

## Slide 67: 双积分型A / D转换器
第二步：将时间T2转化为数字量，使数字量与T2成正比
&
计数器
CP
T2
数字量

## Slide 68: 双积分型A / D转换器
S2
CP
1T
C1
1T
C1
1T
C1
1T
C1
R
R
R
R
d0
d2
d n-1
1
1
1
1
&
vC
n位异步计数器
FFC
－
+

+
S1
vO
R
C
-VREF
－
+

+
vI
电压比较器
G1
G2

## Slide 69: 集成逐次比较型A/D转换——ICL7106/7107
特点：
·直接输出7段译码信号
·7106驱动LCD；7107驱动LED
·十进制3位半A/D转换器
·双积分型电路，内含基准源

## Slide 70
ICL7107
ICL7107构成直流电压表

## Slide 71: ∑-△型A / D转换器
求和器：将输入信号vI与反馈信号vf求和，产生误差信号ve= vI－vf。
积分器：积分器对误差信号ve进行积分。
电压比较器：当vg＞0V时，输出逻辑1；当vg≤0V时，输出逻辑0。相当于1bit的ADC。
1bit的DAC：当输入为逻辑1时，输出vf为+VREF；当输入为逻辑0时，输出vf为0V。

## Slide 72: ∑-△型A / D转换器

## Slide 73: ∑-△型A / D转换器
假设Vi<VREF；
在达到稳态时，积分器正向积分必然等于反向积分。
T+
T-
Ug
输出1在整个转换周期中的比例。

## Slide 74
∑-△型A / D转换器
如果采样速率提高M倍，其量化噪声的功率谱密度就降低M倍。由于Σ-Δ型ADC采样速率远高于临界频率，其量化噪声的功率谱密度就大大降低，处于有用信号频带内的噪声总功率很小，从而提高了信噪比。
∑-△A/D转换器的优点：
Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单，而数字部分要复杂得多。由于更接近于一个数字器件，Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。
由于Σ-Δ型ADC采样速率远高于临界频率，大大降低了对抗混叠滤波器的要求，使数据采集系统设计容易。

## Slide 75
A / D转换器的主要参数
3.相对精度
1.分辨率
2.转换速度
A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示，位数越多，误差越小，转换精度越高。
转换速度是指完成一次转换所需的时间。
在理想情况下，所有的转换点应当在一条直线上。相对精度是指实际的各个转换点偏离理想特性的误差。

## Slide 76
集成A / D转换器的选择
1.待转换模拟信号vi的性质：
格式：单端或差动；
变化范围 包括最大值和最小值；
单极性和双极性、正负对称还是不对称等；
变化速率：信号频谱的最高有效频率分量；

## Slide 77
集成A / D转换器的选择
2.系统对分辨率、线性度、相对精度以及转换时间的要求
3.芯片对参考电压VREF的要求和系统满足这一要求的可能性；
4.系统对ADC输出数字量的要求，包括码制及格式、输出电平
和输出方式（三态、缓冲或锁存等）；
5.ADC芯片需要的控制信号及时序关系；
6.ADC环境条件；
7.功耗、体积、成本；
8.其他：干扰情况、信号源内阻等。

## Slide 78: 小结
掌握AD、DA转换的基本原理；
掌握T型网络DAC，逐次逼近型ADC，双积分型ADC的工作原理；
熟悉转换器的主要性能指标；
了解DA、AD转换器的应用。