## Slide 1: 脉冲波形的产生与整形
浙江理工大学信息学院
姜旭升
2012-11

## Slide 2: 内容提要
脉冲信号的基本参数
施密特触发器
单稳态触发器
多谐振荡器
555定时器

## Slide 3: 内容简介
数字电路常常需要用到各种幅度、宽度以及具有陡峭边沿的脉冲信号，如触发器就需要时钟脉冲（CP）；
获取这些脉冲信号的方法通常有两种：
  直接产生；
  利用已有信号整形或变换得到。
多谐振荡器：产生脉冲信号；
单稳态触发器和施密特触发器：脉冲信号整形；
555定时器：多用途的定时电路。

## Slide 4: 脉冲信号的定义
多谐信号
三角波：
锯齿波：
微分窄脉冲：
（不对称方波）
方波：
（对称方波）

## Slide 5: 脉冲信号的基本参数
q=TW/T 占空比
Tw
T
Vm
v
0
t
T 脉冲周期 f=1/T 频率
Tw 脉冲宽度
Vm 幅值

## Slide 6: 施密特触发器
具有回滞特性的数字传输器件
反相传输
逻辑符号
同相传输
 施密特触发器的电压传输特性

## Slide 7: 施密特触发器波形图
将输入正弦波整形为方波。

## Slide 8: 由门电路构成的施密特触发器
G1、G2为CMOS门电路。电路中R1＜R2 。
 电路构成
 工作原理分析
（1） 当vI=0V时，vO1 ≈ VDD ， vO ≈ 0V， vI＇ ≈ 0V；
0
1
0
0
 思考：为什么要求R1<R2？
Notes: 2012-11-23

## Slide 9: 动态过程
（2）当vI升高时，vI’ 也升高。当vI’ 达到1/2VDD时，G1、G2输出状态将发生翻转。此时对应的vI值称为VT+。
VT+
=1/2VDD
→0
→1
↑
↑
0
1
0
0
（3）当vI大于VT+时，电路转到另一稳态：vO1 ≈ 0V ，vO ≈ VDD 。

## Slide 10: 动态过程
（4）当vI由高变低时，vI ’ 也由高变低。当vI’ ≤1/2VDD时，电路又将发生转换。此时对应的vI称为VT－。
（5）当vI小于VT－时，电路转到另一稳态：vO1≈ VDD ，
vO ≈ 0V。
0
1
↓
↓
→1
→0
VT－
=1/2VDD

## Slide 11: 工作波形
vI
VT+
VT-
0
t
0
t
vO1
0
t
vO
门限宽度：

## Slide 12: 施密特触发器用于脉冲整形

## Slide 13: 用于脉冲鉴幅
只有幅度够高的脉冲才能通过触发器。

## Slide 14: 构成多谐振荡器

## Slide 15: 用运算放大器构成回滞比较器
在输入低电平时，保证输出低电平。
当Ui增加到UT+，使U+=UR时，进一步
增加Ui，会使Uo：UoLUOH。
在输入高电平时，保证输出高电平。
当Ui减小到UT-，使U+=UR时，进一步
减小Ui，会使Uo：UoHUOL。亦有：
门限宽度：

## Slide 16: 冰箱温控电路
Ut
Uo
温度均值

## Slide 17: 单稳态触发器
有稳态和暂稳态两种状态；
平时处于稳态，在外部触发脉冲作用下，由稳态进入暂稳态；
暂稳态维持一定时间后自动回到稳态。
电路类型
  微分型单稳态触发器
  积分型单稳态触发器
触发方式
  不可重复触发
  可重复触发

## Slide 18: 微分型单稳态触发器
门电路+RC微分电路→微分型单稳态触发器
G1、G2为CMOS或非门，vO1、vO分别为G1、G2的输出，vI2为G2输入。
RC微分电路
触发脉冲

## Slide 19: 微分型单稳态触发器工作原理
稳态分析
∴触发器的稳态为 vO1 ≈ VDD，vO ≈ 0V。此时，电容两端的电压相等，无充放电。
稳态时，无触发脉冲输入，vI 为低电平，C 没有充放电，相当于断开。
0
1
0
0
1

## Slide 20: 微分型单稳态触发器动态分析
作用：改善vO1、 vO边沿。
1
1
0
0
1
暂稳态：vO1=≈ 0V，vO ≈ VDD
当vI 加一正脉冲时，由稳态进入暂稳态。
这里有一正反馈现象：
0
1
0
0
1
vI
vO1
vI2
vO

## Slide 21: 微分型单稳态触发器动态分析
暂稳态自动回到稳态
作用：改善vO1、 vO边沿。
随着VDD通过电阻向电容C的充电，vI2逐渐上升，当vI2 上升到VT时，vO ≈ 0V ，vO1 ≈ VDD ，电路回到稳态。
正反馈现象：
0
1
0
VT
0
0
1
1
0
vO1
vI2
vO

## Slide 22: 波形分析
VT

## Slide 23: 脉冲宽度计算
暂稳态维持时间Tw
电容C充电电压方程：
将VC（0）≈0V，VC（∞）≈VDD，T=RC 代入上式得 ：
当vC（t）=VT=1/2VDD时，t=Tw，代入上式可求得 ：
VT
Tw
Tre
VI
Vo1
VI2
Vo

## Slide 24: 恢复时间和最高工作频率
VT
Tw
Tre
VDD
恢复时间Tre
Tre≈（3～5）RC
最高工作频率fmax
Td=Tw+Tre
fmax=
在暂稳态期间Tw和恢复时间Tre内，电路不得响应触发信号。因此，2个触发信号之间的最小时间间隔为：
VI
Vo1
VI2
Vo
Notes: 2012-11-27

## Slide 25: 微分输入信号
若触发脉冲宽度大于TW时，电路能否正常工作？如何解决？
VT

## Slide 26: 积分型单稳态触发器
0
1
1
1
0
稳态时的电位分布
++
输入上跳至高电平，暂稳态开始。
电容放电，电位降至VT，暂稳态结束。
VT
输入下跳至低电平，恢复稳态。
特点：
输入脉冲宽度大于输出脉冲；
无正反馈过程，波形较差；
抗干扰能力强。

## Slide 27: 集成单稳态触发器
控制电路用于产生窄脉冲。当输入满足以下条件时，控制电路产生窄脉冲：
（1）若A1、A2中至少有一个为0时，B由0↗1(正脉冲触发）；
 74LS121的原理框图
微分型单稳态触发器
输出缓冲
（2）若B=1，A1、A2中至少有一个由1↗0（负脉冲触发）。

## Slide 28: 集成单稳态触发器
 74LS121内部结构和逻辑符号

## Slide 29: 逻辑功能表
 74LS121的功能表

## Slide 30: 线路连接方式
正脉冲触发
负脉冲触发
输出脉冲宽度可由下面公式计算：

## Slide 31: 波形图

## Slide 32: 触发方式
不可重复触发： 74121、74221、74LS221
可重复触发：74122、74LS122、74123、74LS123

## Slide 33: 单稳态触发器应用
脉冲整形

## Slide 34: 构成多谐振荡器
Q1触发
Q1触发回路
Q2触发
Q2触发
触发区间
0
1
1
1
0

## Slide 35: 多谐振荡器
CMOS门电路多谐振荡器
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
（1） 设电路的初态为vO1=1, vO2=0，这种状态下不可能持久维持；
1
0
0
1
（2）通过vO1→R→C→vO2向C充电，使vI1不断上升；
（3）当vI1＞VT时，G1输出低电平，G2输出高电平，即vO1=0， vO2=1。
正反馈过程：到达门电路传输特性的拐点时，
V11↑ V01↓Vo2↑V11↑

## Slide 36: 门电路多谐振荡器
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
（4） vO1=0， vO2=1这个状态也不能持久；
1
0
0
1
（5）通过vO2→C→R→vO1对电容C反向充电，vI1逐步减少；
（6）当vI1＜VT时，G1输出高电平， G2输出低电平，即又回到vO1=1，vO2=0的状态。
（7）周而复始产生方波。

## Slide 37: 波形图
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
T1
T2
t
vO1
0
t
vO2
0
vI1
t
0

## Slide 38: 振荡周期计算
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
t
3/2VDD
vO1
0
t
vO2
0
vI1
t
0
-1/2VDD
1/2VDD
VDD
VC=V11-Vo2
VC
TW2
TW1

## Slide 39: 振荡周期计算
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
VDD
0
VC（Vc0=-1/2VDD)
当Vc=0.5VDD时充电结束。
充电过程：

## Slide 40: 振荡周期计算
放电过程
1
1
G2
G1
R
C
vO1
vO2
vI1
VDD
0
VC（Vc0=1/2VDD)，当Vc=-0.5VDD
时，放电结束。
本计算忽略了输出电阻。

## Slide 41: 石英晶体振荡器
等效电路
串联谐振点
并联谐振点

## Slide 42: 石英晶体振荡器电路
对称式石英晶体多谐振荡器
Notes: 2012-12-4

## Slide 43: 555定时器
 7555定时器的内部结构及逻辑符号
基本SR锁存器
比较器
2/3VDD
1/3VDD
R=5kΩ

## Slide 44: 555定时器功能表
－
+
C1
R
2/3VDD
vI1 ⑥
－
+
C2
S
1/3VDD
vI2②
导通
0
1
1
＜VDD /3
＞2 VDD /3
1
不 变
不 变
0
0
＞VDD /3
＜2 VDD /3
1
导 通
0
1
0
＞VDD /3
＞2 VDD /3
1
截 止
1
0
1
＜VDD /3
＜2 VDD /3
1
导 通
0
×
×
×
×
0
N1状态
vO
R
S
vI2
vI1
RD
输 出
输 入
<2/3VDD
=0
<1/3VDD
=1
Vo=1
>2/3VDD
=1
>1/3VDD
=0
Vo=0

## Slide 45: 构成施密特触发器
如果将VTH端和VTR端接到一起的话，那么
只有当输入电压高于2/3VDD时，输出才置0，
只有当输入电压低于1/3VDD时，输出才置1。

## Slide 46: 回滞特性分析
－
+
C1
R
2/3VDD
vI ⑥
－
+
C2
S
1/3VDD
vI ②
2/3VDD
1/3VDD
vI
0
t
vO
0
t
（1）当vI＜1/3VDD时，
R=0，S=1，Q=1，vO=1；
（2）当1/3VDD＜ vI＜2/3VDD时，
R=0，S=0，Q=1，vO=1；
（3）当 vI＞2/3VDD时，
R=1，S=0，Q=0，vO=0；
（4）当1/3VDD＜ vI＜2/3VDD时，
R=0，S=0，Q=0，vO=0；
（5）当vI＜1/3VDD时，
R=0，S=1，Q=1，vO=1；

## Slide 47: 主要参数
1. 阀值电平
VT+=2/3VDD
VT-=1/3VDD
2. 回差电压= VT+－ VT-=1/3VDD
思考：如何调节阈值电压？

## Slide 48: 555单稳态触发器

## Slide 49: 555单稳态触发器原理分析
最后又回vO=0V 。
1
0
导通
接通电源时R=0,S=0；
假设SR锁存器初态为1；
假设SR锁存器初态为0；
结论：接通电源后，不管起始状态如何，最终触发器处于稳态 vO=0。
0
1
0
0
0
1
截止
≥2/3VDD
→1
→0
→1
→导通
→0
→0
→0
→0
稳态分析
vO=0V，此状态能长久保持；

## Slide 50: 555单稳态触发器
动态分析
→截止
→1
→导通
→0
→0
当vI加一个负脉冲；
触发器自动回到稳态，vO=0
≥2/3VDD
→0
→0
→1
→1
→1
→0
1
0
导通
0
1
0
0
→0
→0
→0
电路进入暂稳态，vO=VDD ；

## Slide 51: 周期与波形分析
vI
0
t
vC
0
t
vO
0
t
TW
2/3VDD
工作波形
主要参数

## Slide 52: 可重复触发的单稳态触发器
每次VI出现负脉冲时，总会将C上的电荷先放掉。输出将在VI回到高电平后，延长一个TW宽度。

## Slide 53: 555多谐振荡器

## Slide 54: 波形分析
1
T1
T2
0
从占空比q 的表达式可知，占空比始终大于50﹪ 。
T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C
T1=0.7(R1+R2)C
T2=0.7R2C

## Slide 55: 555多谐振荡器
可调占空比
T1=0.7R1C
T2=0.7R2C

## Slide 56: 思考题（例6-9）
如图所示是一个由TTL 555定时器构成的防盗报警电路，
a、b两端被一细铜丝接通，此铜丝置于盗窃者必经
之路，当盗窃者闯入室内将铜丝碰断后，扬声器即
发出报警声。说明本报警电路的工作原理。

## Slide 57: 本章小结
熟练掌握施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作原理、电路组成、波形分析和参数计算；
熟练掌握555定时器的原理及其应用。